# （販売事業者用）

# 保安業務規程

（目的）

- この保安業務規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）第３５条の規定に基づき定めるものであり、法第２７条第１項に規定する保安業務の適確かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

（事業所の所在地等）

- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第３９条第２項第１号から第４号までに規定する事項は、別表（保安業務計画書）のとおりとする。

（保安業務の実施方法）

- 規則第３９条第２項第５号に規定する保安業務区分ごとの保安業務の実施方法は、次の通りとする。

（供給開始時点検・調査）

- 供給開始時点検。調査は、一般消費者からの申し出により指定された日時及び場所において行うこととする。

- 供給開始時点検・調査は、規則３６条第１項第１号の点検及び第３７条第１号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行い、供給設備が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、基準に適合するよう速やかに改善を行い、消費設備が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、その結果を別途定める様式により書面をもって所有者又は占有者に通知することとする。

- 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から１月を経過し、かつ、６月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認することとする。

- 供給開始時点検・調査は、保安業務資格者が行うこととする。

（容器交換時等供給設備点検）

（１）容器交換時等供給設備点検は、供給設備又は消費設備の充てん容器等の交換

時に行うこととする。

- 容器交換時等供給設備点検は、規則第３６条第１項第１号の表中下欄に掲げる点検の回数が充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月１回以上行われる場合にあっては毎月１回以上）及び規則第３７条第１号の表中下欄に掲げる調査の回数が毎月（容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。）１回以上であるものについて行い、供給設備が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、その結果を別途定める様式により書面をもって所有者又は占有者に通知することとする。

- 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から６月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認することとする。

- 容器交換時等供給設備点検は、保安業務資格者又は調査員が行うこととする。

（定期供給設備点検）

- 定期供給設備点検は、年間及び月間計画を策定し、当該計画に従い行うこととする。

- 定期供給設備点検は、規則第３６条第１項第１号の表中下欄に掲げる点検の回数が供給開始時及び充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月１回以上行われる場合にあっては毎月１回以上）であるもの以外の事項について行い、技術上の基準に適合していないと認められる場合には、速やかに改善するものとする。

- 定期供給設備点検は、保安業務資格者が行うこととする。（又は、保安業務資格者が補助員を同行させて行うこととする。）

- 供給設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者から承諾を得られない場合は、点検伝票等にその旨の記録をし、保安業務責任者等と協議の上、その後の措置を決定することとする。

（定期消費設備調査）

- 定期消費設備調査は、年間及び月間計画を策定し、当該計画に従い行うこととする。

- 定期消費設備調査は、規則第３７条第１項第１号の表中下欄に掲げる調査の回数が液化石油ガスの最初の引き渡し時及び毎月（容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。）１回以上であるもの以外の事項について行い、技術上の基準に適合しないと認められる場合には、その結果を別途定める様式により書面をもって所有者又は占有者に通知することとする。

- 前号の場合において、消費設備の調査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認められる場合において、当該通知をした場合には、その通知の日から１月を経過し、かつ、６月を経過しない期間内に当該通知にかかる事項について再調査を行い、改善されていることを確認することとする。

- 定期消費備調査は、保安業務資格者が行うこととする。（又は、保安業務資格者が補助員を同行させて行うこととする。）

- 消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者から承諾を得られない場合は、調査伝票等にその旨の記録をし、保安業務責任者等と協議の上、その後の措置を決定することとする。

- 消費設備の調査に係る訪問時に所有者又は占有者が不在であっても、三回以上訪問して不在連絡票を入れたにもかかわらず連絡等が無い場合は保安台帳に訪問歴を記録し、保安業務責任者等と協議の上、その後の措置を決定する。

なお、訪問日は前回とは別の曜日や時間帯を選ぶなど不在の確率を減らし消費者等の都合が良い調査日時を設定するなど、調査の履行に努める。

（７）定期消費設備調査を保安機関へ委託し、不在処理として返却された場合についても、自社にて上記同様の調査履行に努める。

（周知）

- 周知は、年間及び月間計画を策定し、当該計画に従い行うこととする。

- 周知の書面は、保安業務資格者が委託者である保安業務責任者等と協議の上作成し、又は関係保安団体が作成したものを使用することとする。

- 周知は、規則第27条の周知の内容を規則３８条の方法で行うこととし、原則として一般消費者等に書面をもって直接手交及び説明することにより行うこととする。

- 周知は、保安業務資格者又はその監督の下に液化石油ガスに関する基礎知識

及び実務経験等を有する者が行うこととする。

（５）周知を情報通信技術にて行う場合は、需要家の承諾を得て行うこととする。

（６）周知を情報技術にて行う場合は、その履歴を確実に保存することとする。

（緊急時対応）

- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、一般消費者等からその事実を通知されたとき、以下の措置を行うこととする。

- 電話等の通信手段により、一般消費者等に対し的確な助言等を与えること。

ロ．出動の際には、必要な機材を携行し、可及的速やかに現場に到着し適確な措置（安全が確認できた場合の復帰作業等）を講ずること。

- 出動は、保安業務資格者又はその監督の下に前号ロの措置を適確に行う能    力を有する者が行うこととする。

（連絡の方法）

- 関係行政庁、消防庁への緊急時連絡の方法は、次のとおりとする。

- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一般消費者等からその事実を通知されたときは、必要に応じ消防機関等へ連絡することとする。なお、災害が発生した場合には、長崎県消防保安室、（一社）長崎県ＬＰガス協会、に速やかに連絡することとする。

- 一般消費者等の供給設備を点検し、又は消費設備を調査した結果、消防機関等による措置が必要であると判断された場合には、消防機関等に速やかに連絡することとする。

（保安業務資格者等の身分証明書）

- 保安業務資格者及び調査員は、保安業務に従事しているときは身分証明書を携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

（帳簿）

- 規則第１３１条第２項の規定による帳簿を備えることとする。

- 前項の帳簿は、記載の日から２年間保存することとする。ただし、保安業務の点検又は調査の回数が２年に１回以上の項目にあっては、直前に実施した結果を保存することとする。

（報告）

- 規則第１３２条第２項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を毎事業年度経過後３月以内に法第２９条第１項の認定をした長崎県知事に報告することとする。

- 当該事業年度における法第２７条第１項の保安業務の実施状況

- 当該事業年度末における保安業務資格者の数

- 当該事業年度における保安業務に係る一般消費者等の数

- 当該事業年度中の役員又は規則第３３条各号に掲げる構成員の構成の変更（本保安機関が法人の場合）

（保安教育）

- 保安業務の水準の維持、向上のため、保安業務資格者その他保安業務に従事する者に対し研修等を行うこととする。

（労務規程）

- 職員の就業時間、休日等労働条件に関する事項は別に定める。

（実施細則）

- この保安業務規程の実施に必要な事項は、別に定める。

附則

この保安業務規程は、平成 　　 年    月    日から施行する。